家电行业噪声分析与优化

目前，国内家电行业从上世纪九十年代开始起步，各方面研究水平虽然有极大的提高，但是与国外空调企业相比仍有较大差距，主要的产品和技术以引进和模仿为主，近几年，我国正逐步加大创新能力，也取得了显著的成效，但是多数产品并未很好的解决噪声振动问题，比如空调配管设计不当，管路系统固有频率与压缩机激振力的基频或倍频相近导致强烈共振，进而缩短寿命导致管裂等恶性事故等。极大的影响产品性能和质量，因此采用专业CAE的仿真平台对于快速检测和改进配管设计、缩短开发周期和降低开发成本有着非常重要的意义。

噪声的的产生主要有两类：

- 固体结构作为振源诱发噪声主要包含：固体自身振动产生噪声，固体间摩擦产生噪声，固体间碰撞产生噪声。

- 流体诱发噪声：湍流产生的噪声和射流噪声引起的自由空间问题；机翼和转子等包含固体表面的自由空间问题；有导流罩的风机和管道系统等有界问题。

而噪声控制的一般原理主要有：

通过CAE仿真能准确找到噪声来源，并根据数值结果修改结构来规避共振、降低噪声。

例如风机的噪声优化分析：

通过图表可以看出修改蜗舌后，效率提高1%，全压下降92Pa,对通风性能改变不大，通过对噪声实验进行对比可以看出降噪措施十分明显。

同时，风机系统改进前后气动噪声源强度也比以前得到极大改善。

家用电器中的进排气通道、管路、冷却空间，以及气动噪声，产品设计空间设计，可以运用ANSYS流体动力学、结构力学，以及结构与流体的双向耦合分析功能进行分析，并用ANSYS优化分析软件对这些家电设备的热、流动、噪声特性进行优化设计，可以有效提高产品的核心竞争力。